## Slide 1: HTTPS
And how to strip it

## Slide 2: Kort om HTTP og HTTPS
HTTP (og nu til dags tildels HTTPS) er en grundsten i www
HTTP står for HyperText Transport Protocol
  Og bliver brugt til at transportere Hypertext
  Hypertext er tekst/tekst-dokumenter der linker til hinanden via. hyperlinks
HTTPS, HTTP over TLS/SSL
  Udviklet pga. større behov for sikkerhed på nettet
    Flere og flere betalinger bliver gennemført på nettet
    Mange personfølsomme og andre følsomme data kommer på nettet

## Slide 3: Hvordan fungere HTTPS?

## Slide 4: Hvad er SSLstrip?
SSLstrip kan klassificeres som et “protocol downgrade” attack
Og bruges i forbindelse med MitM angreb
Victim <== HTTP ==> Attacker <== HTTPS ==> Twitter
  For at angrebet skal virke skal “Victim” starte med at tilgå webserveren via HTTP
  Når serveren prøver at redirecte til HTTPS opfanger SSLstrip det og “stripper S’et”.
  Derfor fortsætter kommunikationen fra “Victim” til webserver med at være over HTTP

## Slide 5: Ultrakort om ARP poisoning!
For at lave SSLstrip skal vi placere os selv i midten
  Mellem offer og omverdenen
Dette kan gøres med ARP poisoning

## Slide 6: Hvordan fungere ARP?
A vil sende et datagram til B
  Men B’s MAC adresse er ikke i A’s Arp table. Så..
A broadcaster en ARP query pakke indeholdende B’s IP adresse
  dest MAC = FF:FF:FF:FF:FF:FF
B modtager ARP pakken og svarer A med sin MAC adresse
A cacher IP-til-MAC par i sin ARP table
Og sender data grammet til B
ARP er Plug and play og ARP tables bliver genereret af nodes helt automatisk

## Slide 7: Hvordan fungere ARP poisoning?
Når en host modtager et ARP reply opdateres dennes ARP table automatisk
  Dette er selv om hosten ikke nødvendigvis har sendt en query
Så ved at sende et ARP reply med falsk info kan man “poison” en nodes ARP table

## Slide 8
DEMO!
Notes: Lav iptables regl for at NAT mellem port 80 og 8080
Lav arpspoof mellem host og gateway (192.168.200.143 og 192.168.200.2)

## Slide 9: HSTS - HTTP Strict Transport Security
Browser bliver tvunget til HTTPS af webserver
  Ved brug af en HTTPS header
  Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains
  max-age sættes i sekunder og kan højst være et år
  Browser tvunget til at bruge HTTPS for at tilgå det domain inden for max-age

## Slide 10: Bypassing HSTS